## Slide 1
IEEE ITBA I+D · EUROPEAN ROVER CHALLENGE
Electrónica y Sistemas de Potencia
Presentación de ingreso: qué hicimos y qué viene
Matías Bélico · Director del subsistema
Septiembre 2026
Notes: Presentarme como director del subsistema. Objetivo de la charla: que en media hora sepan qué es el proyecto, qué hicimos estos meses y qué pueden tomar esta misma semana. La foto es el modelo a escala, que vamos a ver en detalle más adelante.

## Slide 2
A · CONTEXTO
La ERC: rovers universitarios en un Marte simulado
5
pruebas en el Marsyard
124
equipos inscriptos en 2026
29
países
Las pruebas
Presentación — el equipo defiende su diseño ante jueces
Sondeo — encontrar tres sondas y guardarlas a bordo
Mantenimiento — operar llaves, medir parámetros eléctricos, enchufar conectores
Navegación — recorrido por puntos GNSS y vuelo de un dron
Ciencia — hipótesis, muestreo de superficie y perforación
Apuntamos a competir en la edición 2027
Kalman, de AGH Space Systems (Polonia), compite en la ERC desde 2018
Ver 1 minuto: ITU Rover Team, ERC 2024
2 / 18
Notes: Gancho: pasar 1 minuto del video de ITU (botón azul, requiere internet). La ERC la organiza la European Space Foundation junto con AGH (Cracovia). Edición 2026: 4 al 6 de septiembre, 124 equipos de 29 países. La prueba de Mantenimiento es muy nuestra: medir parámetros eléctricos y enchufar conectores con el brazo. Fuente: roverchallenge.eu.

## Slide 3
A · CONTEXTO
Siete subsistemas, y la energía pasa por nosotros
Energía, protecciones y control de motores para todo lo que va montado en el rover.
Locomoción y Chasis
Software y Autonomía
Brazo Robótico y Drilling
Telecomunicaciones
Ciencia
Dron
Electrónica y Sistemas de Potencia
3 / 18
Notes: Los siete subsistemas del equipo. Nosotros somos la parte eléctrica: batería, distribución, protecciones y control de motores. Con quien más interactuamos es con Locomoción y Chasis: ellos definen masa, ruedas y dónde va cada cosa; nosotros, motores y cableado.

## Slide 4
A · CONTEXTO
Novedad: reunión con YPF
Posible sponsor
4 / 18
Presupuesto actual
Notes: (Completar.)

## Slide 5
B · QUÉ HACEMOS
Lo que tiene corriente es nuestro
Batería y BMS
Qué batería, cómo se carga y cómo se protege
Distribución de potencia
PDB, rieles de tensión y cableado
Control de motores
Drivers y control de velocidad por rueda
Protecciones
Fusibles, E-Stop, polaridad inversa, TVS
Sensado
Corriente, tensión, encoders, IMU
Firmware
ESP32: control y lógica de seguridad
Telemetría
Qué medimos y cómo lo vemos
No es nuestro
Estructura, cinemática y transmisión: eso es de Locomoción y Chasis.
Nos cruzamos en la interfaz: masa, ruedas, motores y dónde va cada placa.
Un número que viene de otro subsistema no se recalcula acá: se usa, o se cuestiona con una medición.
5 / 18
Notes: Alcance del subsistema. La frontera con Locomoción y Chasis es la más importante: ellos nos pasan masa, geometría y ruedas; nosotros no recalculamos sus números, los usamos o los cuestionamos midiendo.

## Slide 6
B · QUÉ HACEMOS
Siete reglas a tener en cuenta en cada diseño
1
COTS primero
Priorizar usar módulos
2
Sobredimensionar
Torque, corriente, baterías
3
Star grounding
Trabajar potencia y lógica por separado en la placa
4
Cable de silicona
En toda la potencia, con calibre AWG.
5
Nada de protoboard ni Dupont
Con vibración fallan de forma intermitente. Siempre conectores con traba.
6
E-Stop y fusibles
Innegociables. El fusible protege el cable, no la carga.
7
Punteras tubulares
En todo cable multifilar que entre a una bornera.
Todo diseño se juzga contra tres escenarios
Vibración continua
Corriente de bloqueo
Estrés térmico
6 / 18
Notes: Estas reglas ya se discutieron una vez y no se reabren en cada decisión. La de protoboard y Dupont es la más importante para arrancar: con vibración aparecen fallas intermitentes imposibles de diagnosticar. Los tres escenarios del recuadro oscuro son contra los que se juzga cualquier diseño.

## Slide 7
B · QUÉ HACEMOS
Dos frentes, un solo objetivo: elegir el motor
Modelo a escala
PCB fabricada y soldada
≈ 5,5 kg con todo montado
Batería de 12 V
4 motores 37D con encoder
ESP32 y placa propia
Rover final
Motor: a definir
≈ 40 kg
Bus de 24 V
4WD con dirección Ackermann
Chasis de 0,8 × 0,4 m
mide torque
define el motor
El modelo no es una maqueta: es un instrumento de medición.
Existe para elegir el motor del rover final sin comprar motores grandes a ciegas.
7 / 18
Notes: La lámina más importante de la charla. El rover final todavía no tiene motor elegido: esa es la pregunta que el modelo a escala tiene que responder. Todo lo que se decide sobre el modelo se juzga contra eso.

## Slide 8
C · QUÉ HICIMOS
Medimos chico, escalamos y elegimos el motor
1
Medimos en el modelo
Torque real por rueda, en piso duro y en arena.
2
Escalamos con λ
λ ≈ 0,37: sale de comparar la masa del modelo con la del rover (5,5 kg contra 40 kg).
3
Elegimos el motor grande
Con el torque por rueda del rover real se cierra la especificación del motor.
Qué valida el modelo
Tracción y torque en dos superficies
Cinemática Swerve
Control de velocidad por rueda
Firmware y telemetría
μ real, por ángulo de deslizamiento
Qué no valida
Corriente de arranque y rizado
EMI
Temperatura del motor grande
Rendimiento del tren motriz real
8 / 18
Notes: Idea central del modelo: medir torque en chico y extrapolar. λ sale de la relación de masas (raíz de 5,5/40). El μ se mide igual en el modelo porque no tiene escala. Todo lo eléctrico y térmico (arranque, rizado, EMI, temperatura) no escala: eso se resuelve con el motor real.

## Slide 9
C · QUÉ HICIMOS
El modelo ya está armado
1
Swerve
4 servos de dirección, uno por rueda
2
4 motores CQRobot 37D
Reducción 90:1, con encoder
3
Batería de 12 V
Plomo-ácido, 7 Ah
4
≈ 5,5 kg
De ahí sale la escala: λ ≈ 0,37
9 / 18
Notes: El modelo armado en el taller. Chasis impreso, dirección Ackermann con un servo por rueda, cuatro motorreductores con encoder y una batería de plomo de 12 V. Pesa alrededor de 5,5 kg, y de esa masa sale la escala.

## Slide 10
C · QUÉ HICIMOS
De KiCad a la placa soldada
Placa propia solo para la distribución y el control. Drivers, regulador y ESP32 van en módulos comprados.
1
Esquemático
2
Ruteo
Dos masas unidas en un solo punto
3
Vista 3D
4
Placa real
PCB Rover IEEE V1 · ITBA 2026 · Cecotti, Bélico, Nöllmann
10 / 18
Notes: El camino de la placa: esquemático en KiCad, ruteo con dos vertidos de masa unidos en un solo punto (star grounding), revisión en 3D y placa real. Siguiendo la regla COTS, la placa propia solo hace distribución y control; drivers, regulador y ESP32 son módulos.

## Slide 11
C · QUÉ HICIMOS
Qué hace la placa: potencia, protección y control
Batería 12 V
Protección de polaridad
Relé + seta
E-Stop
Sensor de corriente
4 drivers
4 motores
Regulador LM2596
7,2 V
ESP32
encoders, corriente, IMU
4 servos de dirección
PWM
potencia
control
La seta corta solo la tracción.
El ESP32 y los servos siguen alimentados: la telemetría sobrevive al corte.
Lado componentes: relé, regulador, ESP32 y conectores con traba.
11 / 18
Notes: Recorrido de la energía: batería, protección de polaridad con MOSFET, relé comandado por la seta, sensor de corriente de toda la tracción y los cuatro drivers. El regulador cuelga antes del relé: por eso al apretar la seta se cortan los motores pero el ESP32 y los servos siguen vivos, y seguimos viendo telemetría.

## Slide 12
C · QUÉ HICIMOS
La placa responde; ahora hay que medirla a fondo
validado
montado, sin ensayar
a medir
Fabricada y soldada
Encoders: un canal validado, faltan tres
Drivers: un puente H de cada unidad validado
Sensor de corriente montado; falta calibrarlo
Dirección y servos, sin ensayar
12 hipótesis de escritorio (V1 a V12) a medir: no son defectos, son preguntas
Prioridad: V1, V2 y V3.
Leerlas, están en el repo que les voy a pasar
12 / 18
Notes: Estado real: la placa está soldada y las primeras pruebas dieron bien. Los puntos V1 a V12 salieron del análisis del esquemático: son hipótesis a confirmar midiendo, no fallas. Varios se descartan con una medición de dos minutos. V1: nivel de un PWM durante el arranque. V2: temperatura del MOSFET de polaridad. V3: margen del riel de servos.

## Slide 13
D · QUÉ QUEDA
Lo que viene: medir, ensayar y elegir el motor
PRÓXIMO
Testeo y ensayos
Terminar de testear PCB.
Preparar cables y conectores.
Montar electrónica.
Ensayos de tracción A,B,C,D.
DESPUÉS
Rover final
Elegir el motor de tracción.
Investigar tratamiento del ruido.
Presupuesto de corriente de todo el rover
Batería, PDB y cableado del rover final
Algunas cosas las esperamos de Locomoción y Chasis; mientras tanto avanzamos con todo lo que no depende de ellos.
14 / 18
Notes: La primera columna no depende de nadie y cuesta entre cero y quince dólares: es donde entran los nuevos. El ensayo de ángulo de deslizamiento es el de mayor valor por esfuerzo: da el coeficiente de fricción real, que hoy bloquea la elección del motor grande.

## Slide 14
E · CÓMO TRABAJAMOS
Cómo trabajamos: una reunión fija
1
Reunión virtual semanal
Día fijo, lo definimos entre todos. Se muestran avances y se reparten tareas.
2
Encuentros en la facultad
Para armar y ensayar, cuando el trabajo lo pide.
3
Primero la cursada
Parciales y materias al día. Si no llegás con algo, avisá temprano y se reasigna.
4
Google Doc del equipo
Vamos tirando ideas, avances e info por ahí, para usar como apoyo para las reunions semanales
5
Repo de documentación
Decisiones, datos y pinout. Se empieza por el contexto maestro.
15 / 18
Notes: Definir el día de la reunión semanal ahora, antes de terminar la charla. Regla clave: primero la facultad, pero si alguien no llega con una tarea, avisa temprano para reasignarla. El Doc es para tareas de la semana; las decisiones y los datos técnicos quedan en el repo, para no tener dos versiones de la verdad.

## Slide 15
E · CÓMO TRABAJAMOS
¿Cómo seguimos?
Paso
Cómo lo hacemos
Ensayo de ángulo de deslizamiento
Inclinamos una rampa hasta que el modelo desliza: nos da el μ real y el ángulo para los ensayos de tracción.
Preparar el modelo
Lo pesamos con todo montado, verificamos V1 y sumamos el ADS1115 y el ACS712 para medir corriente con precisión.
Calibración y Ensayo A
Calibramos los sensores contra el multímetro y medimos la constante K de cada motor con un brazo y una balanza.
Ensayos A', B y C
Comprobamos que la medición sirve con el motor modulado por PWM, verificamos K por otro camino y validamos los 4 encoders.
Ensayo de método en piso duro
Tiro en barra y corriente al mismo tiempo, para llegar con el método probado al ensayo definitivo en piso duro y arena.
Organizar reunión presencial
16 / 18
Notes: Asignar según la experiencia de cada uno (preguntar antes: KiCad, soldadura, firmware, potencia). Todas estas tareas son baratas, no dependen de otro subsistema y tienen riesgo bajo para la placa. La de osciloscopio se hace acompañado.

## Slide 16
PARA SEGUIR
Para revisar antes de la próxima reunión
ITU Rover Team · ERC 2024
Video final del equipo turco
youtu.be/Zemdp7xJUic
AGH Space Systems · ERC 2024
El equipo del rover Kalman, en la ERC desde 2018
youtube.com/watch?v=k-BzloGMawA
roverchallenge.eu
Reglamento, pruebas y equipos de cada edición
roverchallenge.eu
Repo del subsistema: https://github.com/Matyy38/erc-rover-EyP/
¿Preguntas?
17 / 18
Notes: Los links son clickeables en modo presentación. AGH Space Systems es el equipo del rover Kalman de la lámina 2.

## Slide 17
ANEXO
Glosario
PDB
Placa de distribución de potencia. La nuestra además lleva el control (ESP32).
λ (lambda)
Factor de escala entre modelo y rover real. Sale de la relación de masas.
μ
Coeficiente de fricción rueda-suelo. No depende de la escala: se mide igual en el modelo.
BTS7960
Módulo puente H de alta corriente. Uno por motor.
TMCS1126
Sensor de corriente Hall aislado. Mide toda la rama de tracción.
Seta (E-Stop)
Parada de emergencia. Abre el relé y corta la tracción.
V1 a V12
Hipótesis del análisis de escritorio, a confirmar midiendo. No son defectos.
Ensayo A
Calibración en banco: constante K del motor y sensor de corriente.
Ensayo D
Tracción en piso duro y arena: tiro en barra y corriente en simultáneo.
Swerve
Dirección en la que cada rueda gira a su propio ángulo para no arrastrar en curva.
18 / 18
Notes: Para consultar, no para presentar.